## Slide 1
IA Multisensor para Estimar Biomasa en Bosques Andinos y su Ecotono Bosque–Estepa
Conclusiones y cierre: qué aportó cada sensor, con sus números
Héctor Francisco del Valle
Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
Correo electrónico: hfdelvalle@gmail.com
Notes: Cierre del curso. Todo número de esta presentación sale de las tablas y notas de los cinco prácticos; la fuente de cada lámina está en su nota.

## Slide 2
El marco: dos recintos, una grilla y una regla
Dos AOI de 15 × 15 km en el noroeste de Chubut, sin parcelas de campo
BOSQUE_NW_02 — bosque andino; se incendió entre el 10/01 y el 27/02 de 2026.
ESTEPA_NW_02 — ecotono de estepa; el control: no se quemó.
Grilla única EPSG:32719, píxel de 10 m, 1.500 × 1.500: todos los sensores se apilan píxel a píxel.
Sin parcelas de campo: la referencia es satelital (GEDI), y toda conclusión se declara estimación sobre estimación.
La regla del curso: verificar antes de descargar, y registrar cada descarte con su motivo.
La pregunta
¿Cuánta biomasa hay, dónde está, y con qué certeza puede decirse usando solamente sensores remotos?
Notes: Marco: REGLAS_DEL_PROYECTO.md y configuracion_comun.py. La fecha del incendio se dedujo de los propios datos y se confirmó con CONAE-AQD.

## Slide 3
1
LiDAR espacial: la referencia
GEDI · ICESat-2/ATLAS

## Slide 4
GEDI — la referencia del curso
Estructura vertical y biomasa L4A (TP2)
Qué aportó, medido en el curso
6.288 disparos válidos de 11.222 sobre los dos recintos (sep. 2024 – mar. 2025).
La alometría del curso: AGBD = 0,0394 · h2,61 (R² 0,92): la biomasa crece con la altura casi al cubo.
Medianas por estrato: lenga 19,25 m y 89,88 Mg/ha; ñire 4,54 m y 19,85; ñire bajo 3,81 m y 2,38.
El L4A entrega biomasa en el 71,7 % de las huellas del bosque y sólo el 36,6 % de las de la estepa.
Ventajas
La única medición directa de la estructura vertical del dosel.
Biomasa propia (L4A), sin pasar por índices.
El control biológico cierra: huellas altas en el bosque, bajas en la estepa.
Límites
Muestrea en líneas con huecos: no es un mapa.
Hibernación mar. 2023 – abr. 2024; referencia no contemporánea de la línea de base.
Los descartes del L4A no son aleatorios entre estratos.
Nadie la verificó desde el suelo.
Notes: Fuentes: TP2 00_LEEME y NOTAS_TECNICAS; TP5_cadena_de_error.csv (alometría); TP5_AGBD_por_cobertura.csv (medianas); TP5_AGBD_estratificado.csv (retención L4A).

## Slide 5
ICESat-2 / ATLAS — la segunda referencia
ATL08 V007: el control independiente de GEDI (TP2, pasos 12–16)
Qué aportó, medido en el curso
6.259 segmentos proyectados a la grilla común (error máximo 0,2 mm contra pyproj).
Bosque − estepa: +3,75 m (IC95 2,58–6,07; p < 0,001) con filtro operacional; +0,49 m (p = 0,23) con el conservador: el filtro cambia la población, no la calidad.
Cotejo con GEDI (celdas de 500 m): ATL08 lee 2,70× la altura de GEDI en el bosque y 3,28× en la estepa. Tras el control de terreno FABDEM (pasos 15–16): 1,87× en el bosque — el suelo mal detectado inflaba el dosel — y 3,21× en la estepa.
Cubre lo que GEDI no puede: nov. 2018 – abr. 2026, hibernación incluida.
Ventajas
Otro instrumento y otro principio de medición sobre el mismo terreno.
Acota la incertidumbre de la referencia sin necesitar parcelas.
Serie larga y continua.
Límites
No entrega biomasa: altura, no Mg/ha.
Segmentos de 100 m: otra unidad de muestreo que la huella.
Incertidumbre disponible asimétrica: 46,4 % en bosque, 77,1 % en estepa.
Discrepancia partida en dos por FABDEM: terreno corregible en el bosque; en la estepa, límite del método en dosel bajo y ralo.
Notes: Fuentes: NOTAS_TECNICAS_ICESat2.md; TP2_cotejo_GEDI_ICESat2_resumen(.conservador).csv; ESTADO_21ago2026.md §2.

## Slide 6
2
El óptico: índices, incendio y su límite
Sentinel-2 · Landsat 9

## Slide 7
Sentinel-2 — el óptico a fondo
Índices, incendio y el límite del método (TP3)
Qué aportó, medido en el curso
El NDVI satura a los 21 m de dosel: 0,896 → 0,894.
El mejor índice es el NDMI: R² 0,30, RMSE 6,5 m — y ninguno pasa de un tercio.
Los dos mejores (NDMI y NBR) usan el SWIR: la banda más larga del sensor. La tendencia apunta al radar.
El fuego sí: 18.009,2 ha quemadas (80,0 % del recinto), con el NBR de 0,513 a −0,200.
La bruma que el catálogo no vio: escena del 09/01/2026 con 0,4 % de nubes declarado y el azul 6,7× lo normal del sitio.
Ventajas
Cadencia y archivo sin costo.
Insuperable para el incendio: dNBR y clases de severidad.
Píxel de 10 m en la grilla del curso.
Límites
Satura justo donde está la biomasa.
La máscara de nubes es ciega a la bruma.
Una escena no está mala en abstracto: está mala para un índice.
Notes: Fuentes: TP3 00_LEEME (saturación, NDMI, incendio, bruma).

## Slide 8
Landsat 9 — el control del óptico
Dos sensores independientes en desacuerdo: ahí hay que ir a mirar (TP1, TP3)
Qué aportó, medido en el curso
NDVI 0,78 contra 0,34 de Sentinel-2 a cinco días, en el mismo lugar: el desacuerdo destapó la bruma.
Cadencia combinada de 8 días con Landsat 8; OLI-2 de 14 bits; Colección 2 Nivel 2 ya corregido a reflectancia.
24 GeoTIFF recortados al área de estudio en el curso.
Ventajas
Verificación cruzada del óptico, con física propia.
El archivo histórico más largo del sensoramiento óptico.
Límites
Píxel de 30 m.
Misma región espectral que Sentinel-2: satura igual.
No agrega banda nueva al problema de la biomasa.
Notes: Fuentes: TP1 00_LEEME (desacuerdo NDVI); guía, capítulo 3.

## Slide 9
3
El radar: de la banda C a la banda P
Sentinel-1 · NISAR · SAOCOM · PALSAR-2 · ALOS-1 · BIOMASS

## Slide 10
Sentinel-1 — la banda C, medida
El radar disponible no es el radar suficiente (TP4)
Qué aportó, medido en el curso
Contraste bosque − estepa: 4,2 dB (HV/VH) — el menor de los cuatro radares del curso.
Saturación: de 0–3 m a más de 21 m de dosel gana 0,53 dB: plano. No distingue un renoval de un bosque maduro.
R² contra la altura del dosel: 0,03.
Ventajas
Cadencia y disponibilidad sin pedido.
En la cadena del curso: γ⁰ con terrain flattening, nunca σ⁰.
Sí sirve al cambio: la caída tras el incendio se ve.
Límites
La banda C no penetra el dosel: rebota arriba.
Moteado fuerte: sin promediar, el R² se desploma.
No aporta biomasa en este bosque.
Notes: Fuentes: TP4 00_LEEME (contraste, saturación); TP5 tabla de predictores (R²).

## Slide 11
NISAR — la banda L nueva
Donde el óptico se aplana, la banda L sigue subiendo (TP1, TP4)
Qué aportó, medido en el curso
Contraste bosque − estepa: 9,9 dB; sobre los 21 m, donde el NDVI quedó plano, γ⁰ sigue: −12,22 → −11,73 → −11,55 dB.
R² 0,25 contra la altura (0,18 a 30 m, 0,28 a 150 m): el mejor radar del curso.
La lección del TP1: 6 gránulos prometían 69–76 % de cobertura y traían 15 % real — 12 GB de descarga inútil evitados verificando primero.
GCOV llega geocodificado; la única banda L sin pedido previo.
Ventajas
Banda L abierta y de cadencia programada.
Control cruzado con PALSAR-2: coinciden dentro de 1 dB.
Responde a biomasa, no sólo a verdor.
Límites
Archivo corto: misión recién comenzada.
La banda S no cubre la zona (verificado: 0 escenas).
Moteado: el promediado espacial es obligatorio.
Notes: Fuentes: TP4 00_LEEME; TP1 00_LEEME (cobertura real); LEEME de Biomasa_Chubut (R² por resolución).

## Slide 12
SAOCOM y ALOS-2 PALSAR-2 — la banda L madura
Dos agencias, el mismo bosque, la misma física (TP4)
Qué aportó, medido en el curso
SAOCOM: contraste 11,7 dB, el mayor del curso; quad-pol; línea de base completa (7 productos).
PALSAR-2: 11,6 dB; el mosaico anual global de 25 m.
El control cruzado del curso: NISAR −13,2 dB y PALSAR-2 −12,5 dB sobre el mismo bosque — dentro de 1 dB sin haberse puesto de acuerdo.
SAOCOM ascendente y descendente no se mezclan: las dos dual-pol ascendentes quedaron como control de geometría, no como insumo.
Ventajas
La sensibilidad más alta a la biomasa medida en el curso.
SAOCOM es de CONAE: soberanía del dato y quad-pol completo.
PALSAR-2 da contexto anual global gratuito.
Límites
SAOCOM exige registro, pedido y autorización: sin API (así se documentó, como trámite).
El mosaico PALSAR-2 no tiene fecha fina: es anual.
Notes: Fuentes: TP4 00_LEEME (tabla de contrastes y control cruzado); PEDIDO_SAOCOM_28jul2026.md.

## Slide 13
ALOS-1 y BIOMASS — la década anterior y la que viene
La línea histórica en banda L y el radar que atraviesa el dosel (TP1, TP4)
Qué aportó, medido en el curso
ALOS-1 PALSAR: la línea de otra década (2007–2011), el único cuadripolar completo del archivo histórico.
BIOMASS (banda P): la única misión que atraviesa el dosel completo; cobertura de la estepa en verano y del bosque en otoño de 2026; productos 1S con imagen.
Acceso por ESA MAAP con ficha de noventa días; cadena SNAP propia (Microwave Toolbox, SNAP 13+).
Ventajas
ALOS-1 permite mirar el bosque veinte años atrás con la misma banda.
BIOMASS apunta a donde la banda L empieza a quedarse corta: la biomasa alta.
Límites
ALOS-1: sin corrección de terreno moderna, se dejó crudo.
BIOMASS: misión en puesta a punto; los L2 maduran todavía.
La ficha de acceso vence cada noventa días.
Notes: Fuentes: TP1 00_LEEME; guía §3.3–3.4; LEEME del material BIOMASS del TP4.

## Slide 14
4
La síntesis: sinergia, resultado y convergencia
TP5 · el cotejo entre todas las líneas de prueba

## Slide 15
La sinergia, medida — no supuesta
Combinar ayudó menos de lo que prometía, y eso es un resultado (TP5)
Qué aportó, medido en el curso
R² 0,964 con los tres grupos de predictores; 0,956 sólo con GEDI: la sinergia aportó ocho milésimas.
El piso de ruido no venía del radar: lo aportaba un solo índice óptico. Sin él: de −10,25 a −0,48 Mg/ha sobre terreno no quemado (señal/ruido 1,5 → 15,3).
Compresión hacia la media: +3,93 m en el dosel de 0–3 m y −9,27 m en el de 18–21 m: ataca justo donde está la biomasa.
La cadena de error del bosque: altura 4,3 m; conversión alométrica 13,6 Mg/ha; producto de referencia 13,1 Mg/ha — lo que manda no es el modelo del curso.
Ventajas
El experimento de control (sólo GEDI) evita atribuirle a la fusión lo que puso la referencia.
El diagnóstico del piso encontró al culpable midiendo, no suponiendo.
Límites
Ninguna combinación de sensores esquiva la alometría ni la referencia.
El buen coeficiente global esconde el sesgo de los extremos.
Notes: Fuentes: TP5 00_LEEME; TP5_validacion_franjas.csv; TP5_cadena_de_error.csv; TP5_diagnostico_del_piso.csv.

## Slide 16
El resultado: la biomasa, por estrato y por recinto
Media estratificada sobre la referencia GEDI L4A (sep. 2024 – mar. 2025): el estado anterior al incendio
Chart: Bosque: AGBD media por estrato (Mg/ha) — el dosel manda
| Lenga (19,3 m) | Lenga baja (11,8 m) | Ciprés (6,0 m) | Ñire (4,5 m) | Ñire bajo (3,8 m)
AGBD media (Mg/ha) | 94.64 | 57.71 | 44.19 | 24.33 | 9.94
44,3 ± 2,2 Mg/ha
Bosque — stock de 982.905 ± 48.733 Mg en 22.178 ha
7,3 ± 0,3 Mg/ha
Estepa — stock de 162.554 ± 6.133 Mg en 22.325 ha
6 ×
más biomasa por hectárea en el bosque que en la estepa
La lenga alta: un tercio de la superficie del bosque, el 72 % del stock (703.110 Mg).
Notes: Fuentes: TP5_AGBD_estratificado.csv y TP5_AGBD_por_cobertura.csv. Alturas del eje: rh95 mediana por estrato. En la estepa, la matriz de estepa propiamente dicha (84,6 % del AOI) tiene 5,51 Mg/ha; los parches de lenga del ecotono llegan a 45,4. IMPORTANTE: todo es el estado ANTERIOR al incendio (GEDI sep. 2024 - mar. 2025); ver la lámina siguiente.

## Slide 17
Una aclaración: es el bosque de antes del fuego
La referencia GEDI es de sep. 2024 – mar. 2025; el incendio, de enero–febrero de 2026
Toda la biomasa de esta presentación describe el estado anterior al incendio: el fuego no puede explicar la distancia con la literatura — es cronológicamente imposible.
Después de esa foto, el fuego alcanzó el 80,0 % del recinto de bosque (18.009,2 ha, TP3), y la mediana de altura del dosel cayó de 8,6 a 3,8 m (TP5).
El cambio aparente de biomasa asociado al incendio suma ≈ 259.000 Mg — un 26 % del stock previo — concentrado en severidad alta: 147.039 Mg en las 9.668 ha más castigadas.
Advertencia del propio práctico: es «cambio aparente», no combustión medida, y el mapa arrastra el piso de ruido del TP5, todavía pendiente de corregir. La cifra se toma como orden de magnitud.
El orden de los hechos
sep. 2024 – mar. 2025 — GEDI mide el bosque sano (la referencia del curso).
10/01 – 27/02 de 2026 —
el incendio.
feb. – mar. 2026 —
las épocas post del curso: dNBR, caída de γ⁰ y del NDVI fechan el fuego.
Notes: Fuentes: TP5_biomasa_por_severidad.csv (pérdidas por clase: alta 147.039 Mg / 9.668 ha; moderada-alta 47.021; moderada-baja 43.898; baja 21.195 — total ≈ 259.153 Mg sobre un stock previo de 982.905), TP5_cambio_pre_post.csv (mediana de altura 8,63 → 3,84 m con n = 675), TP3 (17.959,2 ha, 80,0 %). El «Sin cambio» con −10,25 Mg/ha es el piso de ruido diagnosticado en el TP5: por eso la cifra se declara como orden de magnitud y el práctico tiene pendiente rehacer el mapa con el juego de predictores sin EVI.

## Slide 18
¿Hubo convergencia de prueba? Sí: cuatro líneas independientes
Cuando caminos distintos llegan al mismo lugar, el resultado deja de depender de un solo sensor
Chart: El gradiente espectral: a mayor longitud de onda, más contraste
| Sentinel-1 (C) | NISAR (L) | PALSAR-2 (L) | SAOCOM (L)
Contraste bosque − estepa (dB) | 4.2 | 9.9 | 11.6 | 11.7
Inter-agencia: NISAR y PALSAR-2 midieron el mismo bosque dentro de 1 dB, sin acordarlo (−13,2 y −12,5 dB).
El incendio: dNBR, caída de γ⁰ y caída del NDVI —tres físicas distintas— fecharon el fuego; CONAE-AQD lo confirmó después.
El gradiente espectral: R² de 0,03 (C) a 0,25 (L); el mejor óptico usa SWIR; la banda P es el paso siguiente. Todo apunta en la misma dirección.
LiDAR contra LiDAR: GEDI, ATL08 y el dron convergen en el patrón (bosque > estepa) y divergen en magnitud: esa divergencia, medida, es lo que acota la incertidumbre.
Notes: Fuentes: TP4 00_LEEME (contrastes y control cruzado); REGLAS_DEL_PROYECTO.md (fecha del incendio); TP5 tabla de predictores; cotejos del TP2 y GEDI_vs_dron.

## Slide 19
Lo que ningún sensor resolvió
Las cuatro advertencias que acompañan a todo número de este curso
Sin parcelas de campo
Toda estimación está calibrada contra otra estimación (GEDI). Ninguna conclusión puede presentarse como una medición de biomasa.
Los extremos, comprimidos
El estrato con más biomasa es el peor estimado: −9,27 m de sesgo en el dosel de 18–21 m. Las 94,6 Mg/ha de la lenga son, si acaso, un piso.
La retención asimétrica
El L4A da biomasa en el 36,6 % de las huellas de la estepa: un tercio de la muestra, con descartes que no son aleatorios.
La alometría no se esquiva
13,6 Mg/ha de error en la conversión altura → biomasa: más que todo el modelo de altura. Ninguna banda la evita.
Notes: Fuentes: TP5 00_LEEME (limitación central); TP5_validacion_franjas.csv; TP5_AGBD_estratificado.csv; TP5_cadena_de_error.csv.

## Slide 20
El cierre: cuatro reglas y dos números
Lo que este curso enseña a hacer con cualquier sensor que venga después
Verificar antes de descargar. Los catálogos mienten por omisión: se cuenta el dato dentro del AOI, no el metadato.
El dato que falta es información. Cada descarte se registra con su motivo; una tabla que no cierra (3.084 = 3.083 + 1) es un error hasta que se explica.
Toda diferencia se informa con su razón. «ATL08 lee 3,8 m más alto» parece poco hasta ver que GEDI estaba leyendo 6,2 m.
Toda referencia, con su dominio de validez visible. Una referencia es útil en la medida en que se sabe dónde vale y dónde deja de valer.
982.905 Mg
la biomasa aérea estimada del bosque
162.554 Mg
la de la estepa — y las dos cifras viajan siempre con su cadena de error
Notes: Fuentes: TP5_AGBD_estratificado.csv; NOTAS del TP2 (aritmética de descartes); ESTADO_21ago2026.md (razón junto a diferencia).

## Slide 21
La discusión final: ¿cerca o lejos de la literatura?
La estepa converge con lo publicado; la lenga queda 4–5× por debajo de los rodales maduros — y explicar esa distancia es la discusión
Sistema | Este curso (referencia GEDI L4A) | Literatura (parcelas de campo)
Estepa | 7,3 ± 0,3 Mg/ha (la matriz de estepa: 5,5) | Plantas vivas: 4,9 a 10,5 Mg C/ha según la estepa; PPNA ≈ 0,8 Mg/ha·año (Peri y Lasagno 2009, 2010; Fernández et al. 1991)
Lenga alta | 94,6 Mg/ha de media (mediana 89,9) | Rodales maduros del propio Chubut andino: 209 a 243 Mg C/ha ≈ 435 a 505 Mg/ha (Bertolin et al. 2015); Tierra del Fuego: 382 a 447 t/ha
Bosque entero | 44,3 ± 2,2 Mg/ha sobre el mosaico completo | Sin equivalente directo: la literatura mide rodales puros, no mosaicos con dos tercios de ñire bajo y estepa
En la estepa, la referencia satelital y las parcelas publicadas convergen: el método rinde donde la vegetación es baja y pareja.
En la lenga, la distancia es la esperada: el AOI es un mosaico (mediana de dosel 10 m, con lenga baja y achaparrada), GEDI comprime el dosel alto (−9,27 m en 18–21 m; el dron y ATL08 apuntan igual) y la alometría h2,61 amplifica esa compresión.
¿La hoja caduca? Descartada como causa: a igual modelo, la lenga da 91,33 Mg/ha con hojas y 88,82 sin hojas (anexo del TP2). Lo abierto va al revés: el modelo de conífera aplicado al ñire puede sobrestimarlo — por eso la horquilla 40,7 a 45,6 Mg/ha.
Lectura: el número del curso es un piso defendible para el paisaje completo, no un equivalente de parcela. La distancia con la literatura no invalida el método: mide lo que las advertencias ya declaraban.
Bertolin, M.L. et al. (2015) Fire Ecology 11(1); Peri, P.L. y Lasagno, R.G. (2009, 2010) J. Arid Environments; Fernández, R.J. et al. (1991) J. Range Management.
Notes: Conversión C→biomasa a ~48 % de carbono. Los sitios de Bertolin et al. (La Colisión, La Torta, Lago Guacho) están en el mismo ambiente andino de Chubut que el curso. La comparación curso-literatura no es rodal contra rodal: la media del curso pesa todas las clases del mosaico, y la mediana de dosel del AOI es 10 m, no los 20-25 m de un rodal maduro cerrado. Hoja caduca: el anexo del TP2 y los escenarios del paso 11 muestran que, a igual modelo, la hoja caída no deprime el AGBD (91,33 vs 88,82 en lenga; el ñire da algo más sin hojas); incorporar las 224 huellas de hoja caída movió la media del recinto de 45,56 a 44,32 Mg/ha con la mitad del error estándar. El interrogante abierto es el modelo del ñire (57 de 68 huellas con modelo de conífera perenne, ~8× más biomasa): escenarios A/B/C en TP5_escenarios_hoja_caida.csv.